## Slide 1: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ЛЕГКОВЕСНОЙ КРИПТОГРАФИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Презентация к вкр (работа бакалавра)
Выполнил студент гр. 3530903/60301 Момот даниэль Михайлович
Научный руководитель доцент вшисист, к.т.н. сергеев а. в.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий

## Slide 2: Актуальность темы ВКР и рассматриваемые аспекты
Шифрование сетевого трафика необходимо, но для слабых устройств является затратным.
Как сравнить алгоритмы шифрования трафика?
  Теоретический аспект – криптографическая стойкость алгоритма
  (10% приоритета ВКР).
  Практический аспект – качество реализации алгоритма
  (90% приоритета ВКР).

## Slide 3: Объект и предмет ВКР
Объект исследования – алгоритмы шифрования данных (шифры).
Предмет исследования – сравнение пригодности шифров для использования на устройствах IoT.

## Slide 4: Цель и задачи ВКР
Цель исследования – выделить виды алгоритмов, наиболее подходящие для устройств IoT.
Задачи:
  Обзор литературы по криптографии и IoT (выделение угроз).
  Обзор существующих подходов к (решению задачи) защите трафика.
  Сравнение различных алгоритмов (для отражения конкретных угроз).
  Создание методологии сравнительного тестирования реализаций шифров на пригодность для устройств IoT.
  Апробация методологии путем реализация тестирования.
  Формулировка итоговых выводов.

## Slide 5: Критерии сравнения шифров (практический аспект)
Сложность взлома (основное свойство шифра).
Аппаратные ограничения, влияющие на работу шифрующей программы:
  Энергетические ресурсы.
  Объем ОЗУ/стека (код и данные).
  Размер микросхемы (GE) – определяется только на стенде.
  Производительность – будем тестировать.

## Slide 6: Угрозы безопасности сенсорного уровня и как их отразить
Подслушивание – гарантировать конфиденциальность
Фальшивый узел – гарантировать достоверность и целостность (аутентификация)
Повторное воспроизведение пакета – гарантировать подлинность
Захват узла – (является набором большого количества разных угроз, )не рассматривается в работе
Атака по времени – защита может обеспечиваться реализацией, сложная задача

## Slide 7: Применение шифров для отражения угроз
Достоверность и целостность (аутентификация) –
Неинтерактивность => хэш + цифровая подпись
Подлинность – метка времени
Конфиденциальность
  Блочное шифры > Потоковые шифры > Асимметричные шифры
  Ключевые недостатки потоковых – долгая инициализация и большое потребление памяти
  Ключевые недостатки асимметричных – бóльшая длина ключа, большее время шифрования (неисп. Преим. - нет необходимости передачи секретного ключа, ключ дешифрования может хранить только одна сторона – для аутентификации)

## Slide 8: Методология тестирования реализаций шифров
Тестируемые характеристики:
  Производительность = задержка + пропускная способность
  Мощность энергопотребления (Ватт)
Тестирование времени:
  Рекомендуется на ассемблере (регистры, задержки, простые инструкции)
  Рекомендуется целиком (не по инструкциям)
Тестирование мощности энергопотребления
  Измеряется на входе системной платы (для ЦП отдельный разъем)
  Выражается из формулы
  Можно как целиком, так и по инструкциям

## Slide 9: Методология тестирования реализаций шифров
Достоинства:
  Подходит для ПК, не требует серьезного оборудования и стендовой реализации
  Позволяет добиться достаточно низкой погрешности
  Робастность (далее)
  На исследованном участке – устойчивость к изменению диапазона (далее)
Недостатки:
  Отсутствие самодостаточности (сначала – криптоанализ)
  Требует известной аккуратности, ассемблерная реализация – достаточно трудоемкое дело

## Slide 10: Методика апробации методологии
Тестируется производительность = задержка + пропускная способность
  Для каждой реализации производится серий измерений для разных объемов входа => временнЫх рядов
  Каждое измерение делается на нескольких итерациях для уменьшения погрешности, время суммируется
Предотвращается оптимизация:
  Контрольный байт, выводится в консоль
  Разные входные значения в каждом запуске
Обработка результатов:
  По каждому ряду строится прямая ,
  – время шифрования, – объем входа (блоков или байт), – пропускная способность,
  – задержка (время инициализации)
  Метод наименьших квадратов
  Усредняются прямых

## Slide 11: Применение методики
Три реализации AES на Си
  Две из открытых источников
  Третья – авторская:
    Компактность кода
    Снижение потребления ОЗУ
    Близко к ассемблеру
    Следствие – низкая скорость
Параметр | Значение | Пояснение
 | 10 | Число временных рядов
 | 100 | Число повторных измерений
 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | Число блоков первого измерения
 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 600 | Число блоков второго измерения
Параметр | Значение | Пояснение
 | 10 | Число временных рядов
 | 100 | Число повторных измерений
 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | Число блоков первого измерения
 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 600 | Число блоков второго измерения

## Slide 12: Результаты первого измерения (1)

## Slide 13: Результаты первого измерения (2) и второго измерения

## Slide 14: Восстановленные уравнения прямых и интерпретация результатов
Для измерения 1: Для измерения 2: Интерпретация:
Реализация 1
Реализация 2
Реализация 3
Алгоритм не содержит инициализации (кроме генерации раундовых ключей), уменьшающаяся задержка отчасти связана, предположительно, с не мгновенным выделением системных ресурсов.
Итого:
Эксперимент соответствует теоретическим ожиданиям (точки ложатся на прямую).
Высокая робастность.
Слабая зависимость результатов от объема входа (600 блоков = 9.6 Кб).

## Slide 15: Итоги работы
Проведен обзор литературы по криптографии и IoT (выделение угроз).
Проведен обзор существующих подходов к (решению задачи) защите трафика.
Выполнено сравнение различных алгоритмов (для отражения конкретных угроз).
Создана методология сравнительного тестирования реализаций шифров на пригодность для устройств IoT (по параметрам производительности и мощности энергопотребления).
Методология прошла апробацию (в части тестирования производительности) путем реализация тестирования.
Сформулированы итоговые рекомендации по использованию криптоалгоритмов.

## Slide 16: Перспективы развития
Практические результаты и перспективы использования:
  Выделены перспективные виды алгоритмов для использования на устройствах IoT.
  Методика тестирования производительности готова к применению на других алгоритмах.
Возникшие вопросы для дальнейших исследований:
    Методика тестирования энергопотребления требует апробации в будущем.
  Как взаимодействуют процессорные команды?
  Насколько хорошо работает внутрипроцессорная оптимизация и параллелизм
  в различных сценариях?

## Slide 18: Основные использованные исследования и материалы
IoT Elements, Layered Architectures and Security Issues: A Comprehensive Survey / M. Burhan [et al.] // Sensors. — 2018
Жуков А. Е. Легковесная криптография // Вопросы кибербезопасности. — 2015. — № 1. — с. 26—43.
A review of lightweight block ciphers / G. Hatzivasilis [et al.] // Journal of Cryptographic Engineering. — 2017. — Vol. 8. — P. 1–44. — DOI 10.1007/s13389- 017-0160-y.
Ханкин К. М. О методе оценки соответствия энергозатратности вычислительной задачи требованиям к энергопотреблению и его реализации с помощью StarPU // Вестник ЮУрГУ. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. — 2013. — № 1. — с. 84—86.
Github - C program for AES. — URL: https://github.com/devershichandra27/ C-implementation-of-AES (visited on 10.06.2020).
Github - Crypto Implementations - aes.c. — URL: https:// github. com/ chrishulbert/crypto/blob/master/c/c_aes.c (visited on 10.06.2020).

## Slide 19: Уровни системы IoT
Уровень бизнес-логики
Прикладной уровень
Уровень обработки
Транспортный уровень
Сенсорный уровень  Устройства IoT - здесь
Изображение взято из статьи
«Internet of Things: Architectures, Protocols, and Applications»
by Pallavi Sethi, Smruti R. Sarangi